荧光定量基因扩增仪

用途: 主要用于基因表达分析、转基因产品检测、病原体定量检测、等位基因分型、SNP分析、阴/阳性判定等研究，进行绝对定量、双标准曲线法相对定量、双ΔCt法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线分析、终点法分析、扩增效率计算、基因分型等分析，提供符合MIQE标准的实验报告，实现信息化管理和实验信息的溯源。

1主要技术参数（★代表必须满足的参数）

1 样品容量： 96×0.2ml PCR管、可使用 0.1ml/0.2ml 单管，8联管和96孔板；

#2 推荐最适反应体系：5-100ul

#3加热模块：采用镀金纯银样品槽，热导性好，耐腐蚀抗氧化，Peltier加热控温，全面的密封设计，无论是样品溶液还是冷凝水，都不会渗漏到样品槽下面的帕尔帖控温元件以及其他电子元件，可有效延长仪器的使用寿命；

★4最大升降温速率≥8 ℃/s，升降温速率可以调节，确保获得稳定且特异性好的扩增效果；温度均一性≤±0.1 ℃ ，温度准确性：≤±0.15℃，PCR反应稳定性好；

5自动热盖：采用先进的自动热盖技术，温度范围为30-110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板；

#6光源：以全波长的白色固态LED光源为主，加配有蓝色、红色、绿色LED光源形成的光源组，确保在蓝光到近红外光的整个光谱检测范围内都有很强的光强，且光源寿命长，免后期维护校正

7检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管（CPM），可提高弱荧光信号的检测灵敏度，光路传导：光纤传导，光程长度固定，无需校正通道

★8通道数：光学系统：具有6个滤光片组位，可配置成六通道的检测系统，具有最高可同时检测六色荧光的能力。

★ 9.滤光片组可以自由组合，具有不少于十二种不同的组合方式，满足FRET、蛋白溶解曲线的检测要求

- 标配 FAM, SybrGreen, Alexa 488、JOE, HEX, VIC, Yakima Yellow、 ROX, TexasRed, Cy3,5、Cy5, Alexa633, Quasar670等检测滤光片1组

- 检测线性范围：≥10个数量级；

★12.模块温度范围：4 - 99 ℃；

13. 激发光谱范围：370-750nm

14. 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板

15. 在进行多重基因检测时，具有光学补偿功能，最大限度的避免各通道间的信号交叉干扰问题

16. 多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，最多可同时运行6个检测通道

17. 数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、等位基因分析、基于扩增效率的数据分析模式等数据分析功能

18.控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯，软件可以无限制安装在多台电脑上，无需付费购买使用权，终身可免费升级；可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和实验信息的溯源；

19.工作噪音：静音技术，运行时最大的工作噪音不超过45 dB；

2基本配置：

1实时荧光定量梯度PCR仪主机1台（蓝色、绿色、红色和白色LED固态光源4个； 扫描光纤1组；光源光纤1组；通道滤光镜4组）；

2 操作分析软件1套；

3 操作说明书；

4 电源线和数据线；

5 电脑一台

以上参数仅供参考